■景観形成基準に係る自己評価書【歴史地区－福住地区（田園集落ゾーン）】

１．届出に係る行為の種類に○印を付けてください。

行為の種類 ： 建築物・工作物・開発行為・土地の形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・自動販売機の設置

２．自己評価にあたっては、該当する行為の種類について評価を行ってください。

| 項 目 | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 |
| 新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕・模様替・色彩変更） | 位置 | ・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高や門塀の連続性、周辺建築物との間口規模の調和を図る。 |  |  |
|  |  | ・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや田園ヘの眺望が確保されるような配置とする。 |  |  |
|  | 規模 | 高さ | ・１２ｍ以下とする。 |  |  |
|  |  |  | ・階数は平屋および２階建を基本とする。やむを得ず３階建以上とする場合は、２階の屋根高さまで下屋を設けるなど、周囲の景観や町並みの連続性に配慮するよう努める。 |  |  |
|  |  | 敷地 | ・余裕ある敷地を確保し、近隣への圧迫感を与えないように努める。 |  |  |
|  | 形態・意匠 | 外壁 | ・古民家等の伝統的意匠や材料、色彩を参考にし、集落家屋と調和した意匠とする。 |  |  |
|  |  |  | ・町家の間口規模と調和するよう、分棟配置や分節・雁行デザインとする等工夫する。 |  |  |
|  |  |  | ・伝統的な自然系の素材（土壁・木材・竹材・漆喰材等）を用いることを原則とする。 |  |  |
|  |  |  | ・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。 |  |  |
|  |  |  | ・基礎部は周辺の自然景観との調和を図る。 |  |  |
|  |  |  | ・道路に面する壁面の位置は、道路境界線からなるべく後退させる。 |  |  |
|  |  | 屋根 | ・入母屋または切妻の勾配屋根とし、屋根勾配や仕上げはその周辺の建築物と類似した意匠とする。やむを得ずこれによりがたい場合は、周辺と調和するよう配慮する。 |  |  |
|  |  |  | ・下屋や塀の連続性の確保に努め、周囲との調和を図る。 |  |  |
|  |  | 建具 | ・出入り口や窓の間口部の建具は、格子やムシコなどの伝統的な様式を基本とする。 |  |  |
|  |  | 設備 | ・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。 |  |  |
|  |  |  | ・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。 |  |  |
|  |  |  | ・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又は木製ルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。 |  |  |
|  |  | 外構 | ・敷地境界、道路境界に塀を設ける場合は、板塀、土塀又は生け垣とするよう努める。 |  |  |
|  |  |  | ・擁壁の表面は石垣仕上げとするよう努める。 |  |  |
|  |  |  | ・通りの景観に配慮し、植栽や花壇などによる敷地内の緑化に努める。 |  |  |
|  | 色彩 | 外壁 | ・基調となる色は、漆喰による白色、灰色系又は茶系とし、けばけばしいものは避けるよう努める。 （１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系は、明度8.5 以下、彩度４以下とする。 （２）他の色相は、明度8.5 以下、彩度２以下とする。 （３）無彩色は明度8.5 以下とする。 ・白～黒等の漆喰、土壁、木材は、この限りではない。 |  |  |
|  |  | 屋根 | ・基調となる色は黒、灰色又は茶系もしくはこれらの類似色とする。 （１）色相がＲ（赤）系の５ＲからＹ（黄）系の５Ｙまでは、明度５以下、彩度４以下とする。 （２）他の色相は、明度５以下、彩度２以下とする。 （３）無彩色は明度５以下とする。 ・伝統的意匠の金属屋根の場合、無彩色は明度8.5以下とする。 |  |  |
|  | その他 | 材料 | ・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和を図る。 |  |  |
|  |  |  | ・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した自然素材を活用する。 |  |  |
|  |  |  | ・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。 |  |  |
|  |  | 駐車場等 | ・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げとする。 |  |  |
|  |  | 植栽 | ・旧街道等の接道部の玄関口には敷地のシンボルとなる樹木の植栽に努める。 |  |  |
| 工 作 物 |
| 新設・増築・改築・移転・外観の変更（修繕・模様替・色彩変更） | 位置・規模 | ・高さは原則１２ｍ以下とする。 |  |  |
|  |  | ・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置とする。 |  |  |
|  |  | ・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。 |  |  |
|  | 形態・意匠 | ・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  | 色彩 | ・基調となる色は、漆喰による白色、または茶系とし、けばけばしいものは避けるよう努める。その範囲は建築物の色彩基準に準ずるものとする。 |  |  |
|  |  | ・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。 |  |  |
|  | 植栽 | ・周辺の植栽に努める。ただし工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係わるものについては適用しない。 |  |  |
| 開 発 行 為 |
| 施設配置 | ・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。 |  |  |
|  | ・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町並みと調和した区画割りとする。 |  |  |
| 宅地造成の一区画面積 | ・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は２５０㎡以上とする。 |  |  |
| 土地造成 | ・コンクリート擁壁などによる造成は避ける。 |  |  |
|  | ・造成面や盛土法面が目立たず、自然地形や田園風景に溶け込み、調和するように、土の法面又は石垣仕上げを原則とする。 |  |  |
| 既存樹林地等の保全 | ・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。 |  |  |
|  | ・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しないように努める。 |  |  |
| 緑化 | ・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、高さが１．０ｍを超えるものは、樹木を有効に配した緑化修景を行う。 |  |  |
|  | ・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑化修景を行う。 |  |  |
|  | ・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景を行う。 |  |  |
|  | ・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保されるよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。 |  |  |
| 高木植栽 | ・敷地面積２５０㎡あたり１本以上の高木を植える。 |  |  |
|  | ・敷地内の予定建築物等と樹木が一体となって調和した景観を形成するよう樹木を適切に植栽する。 |  |  |
| 緑地の確保（緑地率） | ・敷地面積の２０％以上の緑地を確保する。 |  |  |
| 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
| 土地の開墾 | ・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。 |  |  |
|  | ・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然地形や田園風景に溶け込み、調和するように、土の法面又は石垣仕上げを原則とする。 |  |  |
| 土石の採取 | ・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合は、樹木等による遮蔽植栽を行う。 |  |  |
| 修復及び遮蔽植栽等 | ・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用いない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種を選定する。 |  |  |
| 木竹の伐採 |
| 大径木等の保全 | ・社寺林や大きく育った大木を保全する。 |  |  |
| 修復植栽 | ・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。 |  |  |
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積 |
| 資材置き場等 | ・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。 |  |  |
| 屋外への自動販売機の設置 |
| 位置 | ・隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。 |  |  |